EX10 : Palettier

La société STOCKAGE DE FRANCE désire remplacer un ancien palettier servant à stocker diverses matières premières pour un fabricant de produits d’entretien.
Ces matières premières sont conditionnées en carton de 40 x 15 x 30 cm pesant 12 kg sur des palettes 800 x 1 200 x 150 comportant 4 lits de 16 cartons. Les palettes ont un poids de 30 kg.
Le matériel de manutention possédé requiert le mode de stockage longitudinal ainsi qu’un jeu de manoeuvre et une marge horizontale par palette de 100 mm.
Il est prévu d’installer le palettier le long d’un mur de 9 m. La hauteur sous ferme est de 6 m. Le premier niveau reposera sur le sol en béton. Il n’y aura que 3 palettes par alvéole.
Il vous est demandé de calculer les caractéristiques de ce nouveau palettier, de choisir le matériel adéquat à l’aide de l’annexe 1 (extrait du catalogue Vivier S.A.) et d’évaluer le coût de cet investissement.
#### Annexe 1 : Extrait catalogue Vivier S.A.
##### Rayonnage à palettes
###### Les échelles en 7 hauteurs et 3 profondeurs
Composition : montants en profilés type bouteille à 8 plis.
Perforation au pas de 75 mm assurant un montage rapide et sans jeu des longerons.
Traverses et diagonales boulonnées.
Semelles de répartition pour sols béton livrées automatiquement avec les échelles.
Pour sols bitumés : commander des semelles de répartition spéciales , dim. 250 X 250 X 6 mm en même temps que les échelles.

###### Les longerons
5 profilés
4 longueurs standards
Montage : formez les échelles en boulonnant montants, traverses et diagonales. Montez les semelles, dressez les échelles et fixez les longerons à la hauteur désirée. Placez les goupilles de sécurité.

##### Accessoires de rayonnage
###### Traverse de stockage
En soutien des palettes perdues.
Permet le stockage direct sur les longerons pour les charges volumineuses.
Prix des traverses de rayonnage
Référence	PU Hors taxe
L 0.8 LTSD 800	8,41 €
L 1 m LTSD 1000	7,85 €
L 1m20 LTSD 1200	9,96 €

###### Butoir de protection (hauteur 60mm)
Protège les montants des échelles contre les chocs.
Indépendant de l’échelle.
Fixé au sol par 4 boulons expansion ou chevilles chimiques.
Prix des butoirs de protection pour sol béton
Référence	PU Hors taxe
L 0.8 LTSD 800	8,41 €

Prix des butoirs de protection pour sol bitume
Référence	PU Hors taxe
L 0.8 LTSD 800	8,41 €

###### Accessoires pour échelles
Barre de jumelage boulonnées pour assemblage de 2 échelles. Long 200 mm.
Prévoir 2 barres min. par assemblage.
Prix des accessoires pour échelles
Longueur	Référence	PU Hors taxe
200	B52	3,64 €
300	B53	3,87 €
400	B54	4,11 €
500	B55	4,34 €

Pour sols béton, semelles avec les échelles, boulon à expansion pour fixation au sol
Référence	PU Hors taxe
BE	0,96 €

Pour sols bitumés, 2 semelles de répartition spéciales par échelles, supplément par échelle
Référence	PU Hors taxe
SB	11,96 €

4 chevilles chimiques pour fixation au sol.
Référence	PU Hors taxe
CC	3,15 €

4 fixations par échelle